## Slide 1
20.04.2023 року
НАЙПРОСТІШЕ
УКРИТТЯ
В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Вихователь - методист
КЗ «ДНЗ №1 ВМР»-
Галина КОВАЛЬ
Інструктивно-методичний онлайн-семінар вихователів –методистів ЗДО Вінницької МТГ

## Slide 2
ОСВІТА ПІД ЧАС ВІЙНИ

## Slide 3
Нормативно-правова база:
-Кодекс цивільного захисту України;
-Постанова Кабінету Міністрів України №138 від 10.03.2017року
- «Порядок створення, утримання фонду
захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку»;
- Наказ МВС №579 від 09.07.2018 року
«Про затвердження вимог з питань використання
та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»;
-Лист ДСНС України № 03-1870\162-2 «Про організацію укриття
працівників та дітей у закладах освіти»( Рекомендації щодо укриття в об‘єктах фонду
захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей( учнів, студентів) закладів освіти).

## Slide 4
Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, інша споруда підземного простору, в якій можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період.

## Slide 5
Будівлі, що використовуються для укриття, обстежуються на відповідність вимогам та оформлюється
Акт оцінки об'єкта, щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття
(за формою згідно з додатком 6 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту)

## Slide 6
Найпростіше укриття розміщується у підвальному (підземному) або цокольному поверхах,
можливо (за умов забезпечення огороджувальними будівельними
конструкціями необхідних захисних властивостей або можливості вжиття
додаткових заходів щодо їх підвищення) на першому поверсі;
розташовуються у складі основної будівлі закладу освіти або у
безпосередній близькості до неї (рекомендовано до 100 м);

## Slide 7
Несучі та зовнішні огороджувальні конструкції
(стіни, перекриття, покриття) повинні бути виготовлені із залізобетону, цегли або інших кам'яних матеріалів.

## Slide 8
Найпростіше укриття забезпечено електроживленням, штучним та аварійним освітленням, резервними засобами освітлення(ліхтариками) системами
водопроводу та каналізації.

## Slide 9
Найпростіше укриття забезпечено двома евакуаційними виходами
Примітка: у разі планування укриття у споруді
подвійного призначення або найпростішому укритті місткістю менше 50 осіб у ньому допускається наявність одного евакуаційного виходу).

## Slide 10
Висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 2 м (допускається не менше 1,8 м, якщо це було передбачено
проектною документацією на її будівництво).
Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 м (допускається не менше 0,8 м, , якщо це було
передбачено проектною документацією на її будівництво).

## Slide 11
Отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом)
або захисними екранами (кам’яними, цегляними або залізобетонними) на
висоту не менше 1,7 м.

## Slide 12
На вхідних дверях до найпростішого укриття знаходиться табличка розміром 50 х 60 см з
написом «МІСЦЕ ДЛЯ УКРИТТЯ», на якій зазначена адреса місця розташування, балансоутримувач, місце зберігання ключів, контактний телефон.

## Slide 13
Основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію.

## Slide 14
Місткість найпростіших укриттів
вираховується з розрахунку: 0,6 м² площі основних приміщень (для розміщення
населення, що підлягає укриттю) на одну особу.

## Slide 15
Обладнання найпростішого укриття має забезпечує можливість
безперервного перебування в них впродовж не менше 48 годин:
ємностями з питною водою (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю), технічною водою та запасом продуктів

## Slide 16
В укритті забезпечені місця для сидіння (лежання):
лавки, стільці, ліжка тощо.

## Slide 17
Укриття забезпечене первинними засобами пожежогасіння

## Slide 18
Укриття забезпечено засобами надання медичної допомоги; засобами зв’язку і оповіщення.

## Slide 19
В укритті є шанцевий інструмент (лопати штикові та совкові, ломи,
сокира, пилки ножівки по дереву, по металу)

## Slide 20
Прибирання приміщень проводиться двічі на добу. Насамперед здійснюється обробка санітарних вузлів, приміщень, у яких встановлені виносні баки для нечистот, прибирання яких здійснюється за допомогою дезінфікувальних засобів (пункт 9 Порядку заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту).
Після відвідання санвузлів або приміщень для виносної тари для нечистот руки та взуття дезінфікуються засобами для дезінфекції (пункт 10 цього ж Порядку). У мішки, заповнені сміттям та відходами, додаються хімічні консерванти, дозволені для використання Міністерством охорони здоров’я України, у співвідношеннях до кількості відходів відповідно до рекомендацій, наданих виробником (пункт 11 цього ж Порядку).

## Slide 21
Освітнє середовище - внутрішній простір укриття, у якому перебувають
дошкільники, є:
- безпечним;
комфортним;
інформативним;
цікавим;
змістовним.

## Slide 22
-

## Slide 24
-

## Slide 26
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:
- «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»(Лист ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 ) -Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році (лист МОН від 27.07.2022 № 1/8504-22) -Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні (лист МОН від 02.04.2022 № 1/3845-22) -26 відповідей на запитання про укриття в закладах освіти https://nus.org.ua/questions/25-vidpovidej-na-zapytannya-pro-ukryttya-v-zakladah-osvity-korysni-resursy/

## Slide 27
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!